Zeichnung Lagerschild

| Bezeichnung | Werkstoff | Allgemeintoleranz |
| --- | --- | --- |
| Lagerschild | EN AC-AISi10Mg | DIN ISO 2768-m |

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Aufgabe:	Vervollständigen Sie die Tabelle.

| Maßeintragung [mm] | Maßtoleranz [mm] | Zulässige Messunsicherheit [mm] | Mögliche Prüfmittel (ohne Beachtung der Messgenauigkeit) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,06 | 0,006 | MS, Innenmessschraube, Grenzlehrdorn |
| Ø110h9 | 0,087 | 0,0087 | Bügelmessschraube, MS, GRL |
|  | 0,05 | 0,005 | Bügelmessschraube, MS, GRL |
| Ø42M6 | 0,016 | 0,0016 | Innenmikrometer, Grenzlehrdorn |
| 12 | 0,4 | 0,04 | Messschieber |
|  | 0,3 | 0,03 | Messschieber |